申请采购进口产品设备清单

| 产品 名称 | 产品型号及其相关参数 | 功能 | 选择进口产品理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超高清腹腔镜系统 | 品牌：德国狼牌WOLF 型号：5525105 一、摄像主机 1、原装进口，数字化超高清摄像主机； 2、最大输出分辨率至少包括三种可选，1920*1200P格式16:10， 1920*1080P格式16:9、1280*1024格式5:4分辨率； 3、具备USB、HDMI、3G-SDI、PIP、S-VIDEO等数据传输端口。 4、可通过摄像头按键直接主机USB接口存储照片和录制1920*1080高清视频； 5、配备3CCD高清摄像头，可高温高压消毒灭菌，摄像头具有电子变焦功能，摄像头线缆可直接整线更换； 6、具有自动曝光控制功能: 1/50-1/10000s，自动识别光亮强弱，自动调节图像亮度； 7、 带集总控制功能和图像处理模块，为一体化手术室预备；通过摄像头就可以开启和待机冷光源； 8、防漏电等级:至少CF级一级(可心脏手术)； 9、具备大于等于9种专业手术模式，具备至少20组用户预置功能； 10、具备大于等于6种专业的SIM（HDR高动态光照渲染、Color contrast色偏处理 、Contrast高对比度处理等）图像特别处理功能； 11、摄像头具备功能按键，可自定义功能按键的控制功能，如采集图像，放大，SIM等功能； 12、配备与主机同品牌大于2.2倍13-29mm的光学变焦镜头一只； 13、6英寸触摸液晶屏，中文界面，至少可显示镜种，亮度等参数； 14、主机无需升级可接电子镜。 二、LED冷光源 1、LED冷光源,色温6500K，低热量，高色温 2、灯泡寿命不低于30000小时； 3、自带遮光板，无论何情况，不连光纤不会发生光泄露； | 适用于腹腔检查、诊断、手术和治疗中提供影像以及手中对组织进行剪切、钳取、剥离组织及电凝手术操作，比起常规的开腹手术来讲，微创腹腔镜只需要在肚皮上打一个10毫米的小孔，再通过微创手术器械即可以完成腹腔内的病症治疗与器械操作，此设备可使手术创伤小，病人术后恢复快，从而也减轻病人的疼痛，且从美观角度来说，病人的疤痕皮肤也是非常小，腹腔镜是微创手术中非常重要的存在。 | 经调研，进口设备技术成熟，产品性能优越，稳定生高，耐用性及可操作性好，清晰度高，使用寿命长，目前国内同类产品无法满足，对组织的识别度要低些，对腔内真实的颜色反馈不足，综合考虑后申请采购进口设备，该设备不属于国家限制进口产品。 |